ÁLGEBRA

SOLUCIONES

- .

- Dado que p(1) = 13 + a1 + 1 = 1, entonces a = -1. Entonces,

p (2 ) = 23 - 1(2) + 1 = 8 – 2 + 1 = 7.

- Tenemos que (x +y)2 = x2 + 2 x y +y2 = 8 x y, así que, despejando, x + y =.

De la misma manera, de  (x - y)2 = x2 - 2 xy + y2 = 4 x y obtenemos x + y =. Entonces              ===.

- Observemos que  = 2 y que  = 5, así que  =   = 25 = 10. Entonces  = 101. Por lo tanto  = 1.

- 2y = 16x+1 + 24z+4 =  (24)x+1 + 24z+4= 24x+4 + 24x+4 = 2 x 24x+4= 24x+5  . Entonces

y = 4x+5.

- Sea  la fracción buscada, con (x,y)=1.  Mario escribe . De acuerdo al problemas = 2, despejando para y, tenemos , de donde la fracción de Betty es , fracción única por tener que ser primos relativos.

- x4 + 8x3 + 16x + 10 = x2(x2 + 8x - 2) + 2 x2+ 16x + 10

= x2(0)+2( x2+8x-2)+10+4

=14.

- Llamemos d al número de días de la semana. Entonces d3 = 1331, de donde d = 11.

- Sea  x = número de libros que tenía inicialmente. Vende , quedan entonces , le piden  de lo que hay, esto es . Si se inunda y se pierden 240, entonces lo que queda es solamente , que es igual a de lo que le pidieron, planteando la ecuación, tenemos:  =  de donde podemos ver que la cantidad inicial de libros es de  x = 800, y los libros que vendió son: 560.

- Sea x la distancia de la escuela a la casa de Eduardo.
sea y la distancia de la escuela a la casa de Gabriel.
La cantidades que son iguales son los tiempos (tiempo = distancia/velocidad).
Tiempo utilizado por Eduardo mas el de la moto es :  .
Tiempo utilizado por Gabriel: .
Igualando tiempos, tenemos que

= .
Simplificando nos queda que , es decir que la distancia más corta es y, y

entonces el que vive más cerca es Gabriel.

- Las condiciones son:

1 gallina   (  2 huevos   (3 días, que es equivalente a:

4 gallina  (  8 huevos    (3 días,  que es equivalente a:

4gallinas (  24 huevos  (9 días, es decir, que se necesitan 9 días.

- De acuerdo a las condiciones:

6 gatos     (    6 ratones     ( 6 minutos, que es equivalente a:

30 gatos   (  30 ratones     ( 6 minutos, que es equivalente a:

30 gatos   (  150 ratones   (30 minutos, por lo que la cantidad es 150 ratones.

- Su promedio acumulado es de 5  5.4=27. Para sacar 6 de promedio global necesita 54 puntos, le faltan entonces 27, entonces su promedio deberá ser de .

- La cantidad de materia orgánica que no es agua representa el 1% inicialmente, esto es 0.1 Kg. , ahora es el 2 %, es decir, que el 100% es

- La notación decimal es una forma abreviada de escribir , de ahí que:
,  resolviendo tomando en cuenta que a y b son dígitos, tenemos que si

b=0, a=20                                      b=5 , a=8

b=1, a=88/5                                   b=6, a=28/5

b=2, a=76/5                                    b=7, a=16/5

b=3, a=64/5                                    b=8, a=4/5

b=4, a=52/5                                    b=9, a=-8/5

De donde vemos que el número es 2.85.

- Escribamos:

a + 2a + 3a + 4a +5a + 6a + 7a + 8a + 9a = bbbbb. . .b .

Donde b es un dígito. Entonces 45a = bbbbb. . .b . Ahora observemos que como 45 es múltiplo de 5, también lo debe ser bbbbb. . .b; así que la única posibilidad es de  b = 5 (b es positivo).
Haciendo la división  con suficientes 5's vemos que  una posibilidad para a es 12345679. Agregando otros nueve 5's  obtendremos otra solución.

- Considera la factorización  mn + mn+1 + mn+2 = mn (1+ m + m2), entonces nm es un factor de 39, es decir, igual a 1, 3, 13, o 39. Analizando todas las posibilidades y considerando que el cociente de 39 entre  mn  debe ser  1+ m + m2,  tenemos que     m = 3  y  n = 1, así que  mn = 1.

- De cada 100 animales  sobreviven 80, para poder ser otra vez 100 necesitan aumentar 25%.

- Llamemos x al porcentaje aumentado cada año. Para obtener el incremento después de un año hay que multiplicar por (1+). Entonces x satisface que

,

de donde x = 100(-1). Aproximadamente 40 %.

- Llamemos N al número de alumnos en el salón. Entonces

N- 0.125N-1 = 5(0.125N +1)

de donde (0.25) N = 6, es decir N = 24.

- Llamemos b al peso del barril y l al peso de la leche que cabe en el barril. Tenemos las siguientes ecuaciones:

b+ l = 34  y  b+ = 17.5

Resolviendo tenemos que b = 1.

- Como , tenemos que n >, entonces n>6. Por otro lado , así que n <. De aquí tenemos que n < 15. Entonces los valores posibles para n son los enteros entre 7 y 14. En total hay 8 valores.

- Se necesita acortar el tiempo a un cuarto, entonces los trabajadores deben de aumentar en 4, es decir, se necesitan 12 trabajadores.

- En una hora la porción del estanque que ya se llenó es

Entonces se necesitan 60 horas para llenarlo.